Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám představili plombovací objímku KOMPAKT dodávanou

naší společností.

Plombovací objímka KOMPAKT je určena k zajištění jakéhokoliv potrubního spojení provedeného instalatérským šroubením proti neoprávněné manipulaci. Nejběžněji se používá pro ochranu připojených měřidel médií - vody a plynu. Cílem instalace plombovací objímky je jednoznačně prokázat neoprávněnou manipulaci s potrubními spoji.

Objímka KOMPAKT byla konstruována na základě připomínek z provozu: ulehčení montáže a zvláště demontáže a také s cílem odstranit známé způsoby překonání objímek, vyskytujících se u objímek jiných výrobců.

Nové složitější konstrukční řešení pantu, zamezuje jeho rozříznutí ostrým nástrojem

a zvolený materiál neumožňuje jeho opětovné slepení. Také jakákoliv neoprávněná tepelná deformace pantu je díky rozdělení na dvě části znemožněna.

Objímka KOMPAKT je také oproti jiným výrobcům užší a je vhodná i do těch míst, kde pro širší objímky není dostatek místa. Při montáži a zejména demontáži objímky KOMPAKT s použitou plombou K1 není třeba použít nástroj (zejména hasák) a tím se šetří nejen objímka, která je použitelná opakovaně, ale je ochráněn i měřící přístroj před poškozením.

Plombovací objímka je tvořena ze dvou dílů. Prvním dílem je tělo objímky tvořené dvěma částmi spojenými tak, že umožňují volné rozevírání a druhým dílem je plomba. V přiložených vzorcích jsou pro tento typ plombovací objímky určeny dva druhy plomb. Prvním typem plomby je plomba K1 a druhým typem je rámeček s plombovacím kolíčkem, plomba K2.

Nezaplombovaná objímka                 Plomba K1 řez a plomba                           Plomba K2 montáž a plomba

KOMPAKT                                       po demontáži                                            po demontáži

››

Použitým materiálem je polypropylen, jehož hlavními vlastnostmi je pevnost a nerozbitnost při manipulaci s nářadím a odolnost při velkém rozpětí teplot, chemická odolnost a velmi obtížná lepitelnost. Základními barvami jsou modrá a  červená, jiné barvy jsou možné po vzájemné dohodě.

Pro identifikaci rozměru objímky používáme rozměr přívodního potrubí, a to 1/2", 3/4" a 1“. Prakticky to znamená, že je-li rozměr přívodního potrubí 1/2", pak je rozměr převlečné matky 3/4", a označení námi dodávané objímky je 1/2", a tak dále. Při montáži vodoměrů přímo na rohové ventily ISIFLO, s odchylkou průměru oproti klasickému  3/4", označujeme plombovací objímky 3/4"V.

Zde je přehled rozměrů dostupných pro objímku typu KOMPAKT:

DN 13 – 15   1/2"

DN 20          3/4" a 3/4"V

DN 25          1"

Montáž plombovací objímky se u obou typů plomb provádí tak, že se tělo objímky nasadí na potrubní spoj. Plomba K1 se tlakem zasune do vystupující části těla objímky a po „zaskočení“ plomby je montáž ukončena. U plomby K2 se ručně odtrhne kolík, na vystupující část těla objímky se nasadí rámeček a do rámečku se tlakem zasune kolík. Po ukončení montáže je potrubní spoj zaplombován. Na kruhovou část plomby K1 a boční výstupek z rámečku plomby K2 je možné aplikovat vlastní značení plombovacími kleštěmi.

Demontáž plombovací objímky s plombou K1 se provede ručně tahem za kruhovou část plomby směrem od těla objímky, až se  plomba roztrhne. U plomby K2 s kolíkem je nutné použití kleští pro roztržení rámečku v zeslabených místech. Oběma způsoby se uvolní vystupující část těla objímky a objímka se otevře. Při demontáži se zničí plomba, ale tělo objímky zůstane nepoškozeno, takže je možné jej opětovně použít.

Součástí dodávky našich plombovacích objímek je jejich zřetelné značení mikroúderovým způsobem. Značení provádíme na široké stěně plomby (je možno vložit i více řádků) a je plně alfanumericky variabilní podle přání zákazníka. Díky neomezeným možnostem značení lze tímto označením nahradit značení pomocí plombovacích kleští. Po dohodě je možné značit vnější stranu těla objímky logem zákazníka pomocí raznice umístěné do formy.